GUIA DE PROGRAMACION PARA CELULARES AUDIOVOX ANALÓGICOS

# Para entrar a la programación presionar FCN # 9 4 1 2 7 3 # FCN

Ya entramos al modo de programación de celular.

Apenas ingresamos nos aparece la norma de fabricación del equipo y la versión del celular.

Para ir avanzando por la programación, ir presionando SEND:

- ESN = lo muestra en HEXADECIMAL

- 01 = AREA ( se ingresa los 3º números del numero de reprogramación)

- 02 = PONE (se ingresan los 7 restantes números del de reprogramación

- 03 = SIDH # (Personal y Unifòn 32129; Movicom 32160, Cti Móvil 32128)

- 04 = ACCOLD (01)

- 05 = GIM--¿?

- 06 = LU--¿?

- 07 = MIN--¿?

- 08 = LOCK (muestra la clave de bloqueo del cellular.

LAS DEMAS OPCIONES, NO TOCARLAS!!

Una vez que hallamos ingresado todos los datos, para que se graben, bastarà con presionar END + FCN + END