GUIA DE PROGRAMACION PARA CELULARES NOKIA
(3360/3320/1220/5120/5160/7160/8860/8260, ETC)

# Para entrar a la programación presionar *3001#12345#

Ya entramos al modo de programación de celular.

OPCIONES:

- Nam 1, Nam 2, Nam 3 (son para reprogramar el nùmero de min del celular)

- Security = código de seguridad (puede ser cambiado desde esta opciòn)

- Emergency = se pueden programar 3 mùmeros de emergencia, los cuales se pueden llamar aùn cuando el teléfono esta bloqueado.

- Sw Versión =  muestra versión y software del celular

- Serial No. = muestra el esn del celular (nùmero de serie)

- Programmed = fecha en que se vendiò el celular (si ya se introdujo, no es posible verla desde aquì, pero para poder verla marcar en el modo stand-by *#warranty# (92778689)

- Field test = Test para verificar el funcinamiento del celular (se recomienda NO tocar nada)

NAM 1, 2, 3:

- Home Sid Id = introducir còdigo de 5 dìgitos de la prestataria (Personal y Unifòn 32129; Movicom 32160, Cti Móvil 32128)

- Home Soc = siempre 2062 o 2082

- Movile Id = poner el nùmero de reprogramación del celular, que es de 10 dìgitos (Ej. Personal 1658232718: Unifòn 1222629045; Movicom 1548649015; Cti Móvil 0478629015)

- Alpha Tag = se pone el nombre de la prestataria, o la drase que querramos

- Message Center Number, Gateway No, PSID/RSID list, Change defaults NO TOCAR NADA.

Una vez que hallamos reprogramado el celular, lo apagamos, lo prendemos y ya queda listo para usar!!