TRUCOS PARA ALCATEL

Versión de software y hardware:

###999, las dos primeras cifras son la versión de SW y las otras dos las de HW.

ALCATEL EASY

Muestra los menús ocultos: 000000*

TRACES (Canales)

RESEAU (red, célula)

xxxx rr aa bb cc yyyy donde: xxxx : número de canal en el que estás conectado ( 1-128 )

rr : nivel de recepción en dB uV/m aa , bb , cc : ni idea, si alguien lo sabe mail.

yyyy : es el Código Identificador de la Área Local ( en hexadecimal ).

RSSI : ??? RXLEV xxxx rr xxxx rr xxxx rr ... ( podemos obtener más valores pulsando las teclas de volumen laterales. )

El primer par XXXX RR indica el canal que estás usando en ese momento, que normalmente suele ser el más poderoso, los otros están constantemente en la pantalla.

BSIC ??? C1 xxxx qq xxxx qq xxxx qq

Esto es referido a la calidad de la transmisión. Cuando se vuelve negativo otra célula es seleccionada, con el valor más alto. Los primeros son el canal utilizado en ese momento

C2

Parece que da la misma información que el primero .

ARRETS ( paradas, apagar )

Los códigos de las últimas apagadas del teléfono móvil. Códigos: 46 : apagado manual ( pulsando durante un tiempo la tecla OK ) 44 : apagado programado ( con reloj ). 43 : apagado por extinción de la batería. 10 : apagado de repente por manipulación de la batería. 45 : apagado manual cuando la carga está conectada. 00 : fallos internos del móvil.

VIDER ARRETS ( vaciar la memoria de paradas ) Resetea la lista.

CHARGE AA xxx yyyyy zzz V.VV

AA: código del estado, cambia cuando usamos el cargador.

xxx ??? yyyyy indicación de tiempo desde la última carga. La unidad de tiempo depende del estado. V.VV voltaje de la batería.

DAMIER Chequea el estado del display.

Bloqueo del teclado: Mantener pulsada la tecla NO

Desbloqueo del teclado: Pulsar 159

ALCATEL HC 800

Bloqueo del teclado: Pulsar el símbolo X de la tecla de navegación. Pulsar la tecla que hay debajo de la palabra MENU. Seleccionar la opción 1, y confirmar con OK.

Sim lock: Introducir la SIM, conectar el Terminal e introducir el PIN, pulsar MENU y avanzar hasta OPERADORES, aceptar. Situarse en la opción INTRODUZCA CODIGO Introducir el código y pulsar OK, en la pantalla aparece el mensaje DESACTIVADO.

ALCATEL ONE Touch MAX /Club

Menú secreto del Teléfono: 000000*