TRUCOS MOTOROLA

Bloqueo del teclado: Pulsar a la vez * y #. 
Desbloqueo del teclado: Pulsar a la vez * y #.

Simlock: Introducir una SIM distinta a la del operador original. Encender el Terminal, introducir el PIN, (pedirá el código Simlock), introducirlo y pulsar OK.

Para activar los menús RBS(de ingeniería):

Presiona: [pause] [pause] [pause] 1 1 3 [pause] 1 [pause] [OK]
(pause quiere decir mantener presionado la tecla "*" hasta que "pause" aparece)
Ya tienes el menú, ahora muévete hasta la opción 'Eng Field Options' las teclas < o > ,y actívalo.

Para desactivar el menú:

Presiona: [pause] [pause] [pause] 1 1 3 [pause] 0 [pause] [OK]

Funciona en 6200's,8200's,1-888's,7500's,8400's y StarTac's con versión de software posterior a .27

Las opciones que aparecen en el menú son:

Celda activa:
RxLev -55 Nivel de energía recibida en dBm
NCC 0 National Colour Code, se usa para identificar el canal
BCC 7 Broadcast Colour Code, igual que el anterior
MSTxPwr 35 Máxima energía transmitida en 35dBm about 3.2W
C1 003 Controla el nivel de señal si el valor es negativo por más de 5 segundos entonces el sistema hará un cambio de celda.
Time Adv xxx xxx is a number. Si multiplicas este número por 550 obtendrás la distancia en metros de la estación de radio más próxima

Celdas contiguas:

Adj Cell 1
Channel 0033 Número de canal utilizado en la celda
RxLev -65 Energía recibida en dBm
BCCH Decode 
RxLevAM -104 Recepción mínima permitida si la comparamos con RxLev -65 puedes obtener el valor C1 que es(en nuestro caso) 39 y es enviada de nuevo a la celda para medir la intensidad de la señal.
MTxPwr 35 Nivel máximo de energía aceptada.
C1 003 ??
NCC 0 National Colour Code
BCC 6 Broadcast Colour Code

Parámetros del sistema:

Combined Off ??
AcsClas 0000 Permite ciertas prioridades
MCC 505 Mobile Country Code, 505 para Australia, 240 for suecia...(El de España el 214)
MNC 01 Mobile Network Code, 01 para Mobilenet, 02 para Optus, 03 paraVodafone, 17 para Movistar, 13 y 14 para Airtel y Amena . MCC+MNC is often called Network Code 
LAC 08720 Location Area Code, muestra en que zona te encuentras
CellID 00473 Número de identificación de celda
T3212 005 Tiempo entre actualizaciones periódicas de la red (no sé si son las horas entre actualizaciones o lo que falta para la próxima)
BS-PA-MFRM 4 ??
XZQTY 14.3 ??

V60i - V120 (Solo para Personal):

Escribir sin demora #7764726# y apretar la tecla "SEND".
En vez de intentar realizar la llamada, el celular te pedirá el "código de seguridad". Si nunca lo has cambiado, el código de fabrica es "000000".
Una vez ingresado el código, ir a "configuración NAM".
Luego seleccionar NAM1.
Luego seleccionar Nivel 1. 
Luego bajar con el cursor hasta "Etiq doméstico" e ingresar allí el nombre que deseas poner. Una vez realizado el cambio el teléfono se reiniciara para guardar la configuración.

V60i - V60i- V120 (Cambio de nombre en la pantalla):
Escribir sin demora Menú 073887* + a.m. 1 + nivel 1. Bajar hasta Etiqueta Doméstica y en ese lugar ingresar lo que quieras que aparezca en pantalla y aceptas todo.
Esperas unos segundos y se reinicia con el cambio hecho.